ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, бул. “29 ти Януари”3, тел. (0601) 620 75, факс: (0601)674 65, e-mail: viktg@viktg.com

И З Х О Д Н И   Д А Н Н И

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

До........................................................................................................................................

На Вх.№ .....…............./…................2010.г.

На обект:.........................................................................................................................................

определяме следните изходни данни за проектиране на ВиК частта му:

- Осигуряване захранване с питейна вода:

Точката на водовземане се определя от водопровод:....................................................................

.....................................................................................................................................................................

Напор.....................................м воден стълб

Временно водоснабдяване по време на строителство - разрешени водни количества

- Осигуряване , заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа .........................

....……......................…. при условие че отговарят на условията за включване в битовата канализация. Точка на заустване на опадъчните битови, производствени и атмосферни /дъждовни/  води от поземления имот с площ .................ха  се определя канал:...............................

.....................................................................................................................................................................

- Количеството на включената в канализационната система дъждовна вода от поземления имот се определя с измервателно устройство собственост на потребителя, или се договаря.

- Инвеститора осигурява в урегулирания поземлен имот водомерна шахта на разстояние до 2,0 м от уличната регулация защитена срещу нерегламентиран достъп или в общо леснодостъпно, защитено и с осигурено осветление помещение, непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е сграда етажна собственост или когато сградата отстои на не повече от 5,0 м от уличната регулационна линия.

- Индивидуалните водомерно-арматурни възли за студена вода и за гореща вода за битови нужди се проектират с импулсни изводи за дистанционно отчитане като се изгради система за отчитането им съгл. Чл.30 от Наредба 4/ДВ бр.53/2005г.

- Инвеститора осигурява в урегулирания поземлен имот ревизионна шахта на разстояние до 2,0 м от уличната регулационна линия или в общо леснодостъпно,  и с осигурено осветление помещение,  когато сградата отстои на не повече от 5,0 м от уличната регулационна линия.

- Заустването на производствените отпадъчни води в канализационната мрежа да се осъществява по ред и условия регламентирани в Наредба 7 от 14.11.2000г. ДВ бр.98 и се спазят нормите за максимално допустими концентрации посочени в Приложение № 2 към същата Наредба.

- Да се спазят изискванията на Наредба №1 за фундиране в льосови /пропадъчни/ почви.

За издаването на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно ЗУТ, задължително да се представи пред съответния орган Договор за предоставяне на услугите водоснабдяване и/или канализация за обекта ( в съответствие с чл.84, ал.2 от ЗУТ).

УПРАВИТЕЛ:

/ инж.Я.Миланов /